## Slide 1: RC線路 (RC circuit)
實驗

## Slide 2: RC電路的介紹
全名:相移電路（resistor–capacitor circuit，RC電路）
利用電壓、電流驅使電阻、電容運作的電路
最簡單的RC電路:由一個電容器和一個電阻器所組成，又稱一階RC電路
除了RC電路外，還有RL電路、 LC電路以及RLC電路
RC電路亦可以做為濾波器，可作為濾掉雜訊之用途

## Slide 3: 實驗目的（object）
了解電容的充、放電過程中的電荷與電流變化情形，並測定出RC線路中的鬆弛時間(relaxation time)[1]
了解RC線路中的電阻R與電容C對不同頻率的交流訊號的響應情形，並認識他們的濾波功能。
學習示波器的量測與分析
[1]鬆弛時間(relaxation time): 電量降為原來Q0的1/e所需的時間稱為鬆弛時間(relaxation time)或
時間常數(time constant)。

## Slide 4: 實驗原理（theory ）1-- RC 充放電電路
。
。
充電
放電

## Slide 5: 以方波輸入來進行測試
方波的前半週期(電壓為ε0)當作充電的情形
方波的後半週期(電壓為0)則為放電的情況
量測電荷隨時間的變化情形:測量電容兩端的電壓
量測電流隨時間的變化情形:測量電阻兩端的電壓
測定鬆弛時間 (relaxation time):量測半衰期τ½，再利用τ= τ½/ln2求出τ
利用示波器讀出τ½:量測VC的最大值到VC最大值的一半所需的時間及為τ½

## Slide 6: 如何從示波器讀出
利用示波器讀出τ½:量測VC的最大值到VC最大值的一半所需的時間及為τ½
量出正確的反應時間: 上升時間tr:電壓從10%上升到90%所需的時間 下降時間tf:電壓從90%下降到10%所需的時間 tr= tf =2.2τ 選取的方波頻率會影響量測到的time constant 的準確性

## Slide 7: 實驗原理（theory ）2--正弦波訊號當電源
量測頻率響應: 固定輸入訊號的振幅，改變輸入訊號的頻率，即可得到振幅隨著輸入頻率的變化情形
量測鬆弛時間(τ): 臨界頻率ωc:當電容兩端的電壓=輸入電壓的1/√2的時候所量到的頻率，就稱為臨界頻率 先量測ωc，再由τ=1/ωc的關係示求出τ
。

## Slide 8: 實驗儀器（apparatus）
示波器oscilloscope（GWINSTEK GDS-2062）
測試電路板（含電阻resistor、電容capacitor）
信號產生器function generator（IWATSU SG-4105）
電源線二條
BNC 1分2連接線兩條

## Slide 9: 注意事項（notes）
實驗中須隨時注意接線短路問題，並避免不當拉扯BNC接線而導致損壞！(所有的地線(黑色接頭)應該放在一起)
有些電容(例如，電解電容)是有極性的，串接線路時需注意電容的極性

## Slide 10: RC電路的應用—延遲電路
右圖的電路是由電容器與霓虹燈並聯所組成
當開關(S)閉合的時候，電容器開始充電，此時電流並不會通過霓虹燈，當電容器的電壓充飽電後，電容開始放電給霓虹燈，直到橫跨霓虹燈的電壓超出70伏特時，霓虹燈開始發亮，當電容器電壓無法供應霓虹燈的壓降時，霓虹燈就會熄滅， 此時電容再次充電，充飽後再供應電壓給霓虹燈，如此循環。
調整 R2，我們可以採取短或長的時間延遲，使熄燈到亮燈的時間有所不同
資料來源: https://sites.google.com/site/rcdianluzu/

## Slide 11: RC電路的應用—閃光燈裝置
VS
1
2
開關
R1
R2
I1
C
I2
當開關在位置1的時候
產生電流I1，此時電容
開始充電，直到電容電
壓=VS 時，這條線路就
成了斷路
再將開關移到2的位置，
此時電容開始放電
供給R2(閃光燈)電壓，產生電流I2，
使閃光燈發亮
下圖為閃光燈的簡易裝置
資料來源:https://sites.google.com/site/rcdianluzu/rc-dian-lu-de-ying-yong/shan-guang-deng-zhuang-zhi-1